ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Савалеевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года

Обосновывающие материалы

г. Ульяновск, 2015

Оглавление

1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы	4

1.1. Характеристика с поселения	4

1.2. Прогноз численности и состава населения	5

1.3. Прогноз развития промышленности	6

1.5. Прогноз изменения доходов населения	7

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	8

2.1. Тепловая энергия	8

2.3. Водоотведение	10

2.4. Электроэнергия	12

2.5. Газ	13

2.6. Коммунальные отходы	13

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	16

3.1. Теплоснабжение	16

3.1.1. Организационная структура	16

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	16

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию	16

3.2. Водоснабжение	16

3.2.1. Организационная структура	16

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	16

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению	17

3.3. Водоотведение	17

3.3.1. Организационная структура	17

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	17

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению	17

3.4. Электроснабжение	18

3.4.1. Организационная структура	18

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	18

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению	18

3.5. Газоснабжение	19

3.5.1. Организационная структура	19

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	19

3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению	19

3.6.1. Организационная структура	19

3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО	19

3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТКО, тарифов на услуги по утилизации ТКО	20

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	21

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения	21

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	21

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	23

5.1. Водоотведение	23

5.2. Водоснабжение	23

5.3. Энергоснабжение	23

5.4. Теплоснабжение	24

5.5. Газоснабжение	24

6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования	25

7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования	26

8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования	27

9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования	28

10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования	29

11. Перспективная схема обращения с ТКО муниципального образования	30

12. Общая программа проектов	31

13. Финансовые потребности для реализации программы	33

14. Организация реализации проектов	34

15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)	37

16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги	38

17. Модель для расчета программы	40

# 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы

## 1.1. Характеристика с поселения

Савалеевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Савалеевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Савалеево (административный центр), село Кара Елга, деревня Шумыш.

Савалеевское сельское поселение расположено в восточной части Республики Татарстан, на юге Заинского муниципального района. Савалеевское сельское поселение граничит с Альметьевским муниципальным районом, Гулькинским, Светлоозерским, Старо-Мавринским, Тюгеевским, Чубуклинским сельскими поселениями Заинского муниципального района.

Общая площадь Савалеевского сельского поселения составляет 10970,6 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 241,8 га, из них: с.Савалеево – 170,0 га, с.Кара-Елга – 59,2 га и д.Шумыш – 12,6 га (согласно предоставленным данным Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан).

Савалеевское сельское поселение имеет достаточную ресурсную обеспеченность.  По территории поселения распространены залежи нефти, а так же территория Савалеевского сельского поселения находится в ареале залегания нерудных ископаемых (щебень, глина, известняки).

В поселении имеются  следующие общественные объекты: общеобразовательная школа,  дом культуры, два фельдшерско-акушерских пункта, а также сельскохозяйственное предприятие Агрофирма «Заинский Сахар» (ферма КРС на 500 голов).

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Заинского муниципального района имеет радиально-хордовую структуру и   представлена дорогами регионального и местного значения.

Транспортная связь Савалеевского сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги и дороги местного значения.

Автодороги регионального значения представлены дорогами «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» - Савалеево и Подъездом к д.Утяшкино.

Местные дороги представлены дорогами  «Обния – Шумыш», «Шумыш – БКНС-86а», и подъездами к с.Кара-Елга, объектам сельского хозяйства у с.Савалеево, к БКНС-86а, подъездной дорогой от с.Савалеево к скважине.

По территории Савалеевского сельского поселения параллельно автодороге регионального значения «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» проходит однопутная, неэлектрофицированная железная дорога «Агрыз – Акбаш», которая является участком Куйбышевской железной дороги и пересекает поселение в восточной его части с севера на юг.

Заинский район занимает выгодное экономико-географическое положение на востоке Республики Татарстан, находясь на транспортной магистрали, соединяющей   север и юг  республики в восточной ее части, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы).

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Заинского района, так и Савалеевского сельского поселения. Находясь на востоке Республики Татарстан и южной части Заинского района, Савалеевское сельское поселение имеет удобное осуществление транспортных связей с  районным центром и другими районами Республики Татарстан  и достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные  и земельные ресурсы).

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

Численность населения Савалеевского сельского поселения составляет 1066 человека. с.Савалеево – 945 чел., с.Кара-Елга – 116 чел., и д.Шумыш – 5 чел.

По прогнозам численность населения Савалеевского сельского поселения будет уменьшаться и к 2030 году достигнет 958 чел. (таблица 1).

Таблица 1

Прогноз численности населения Савалеевского сельского поселения

| Показатели | 2015г. | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население - всего | 1066 | 1014 | 958 |
| детского возраста | 254 | 241 | 228 |
| трудоспособного возраста | 508 | 483 | 456 |
| старше трудоспособного возраста | 304 | 290 | 274 |

Тенденции развития демографической ситуации

Демографические процессы последнего десятилетия в Республике Татарстан отмечены превышением показателей смертности населения над рождаемостью. Аналогичная ситуация наблюдается и в Заинском муниципальном районе. Величина естественного прироста по Заинскому району имела отрицательные значения. Общий коэффициент рождаемости населения на 2015 г. составил 10,68.

Негативная демографическая ситуация, в первую очередь, характеризуется снижением уровня рождаемости и ростом смертности.

Естественный прирост населения отрицательный. Тенденции развития демографической ситуации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Тенденции развития демографической ситуации

| Общий прирост населения | Показатель |
| --- | --- |
| Естественный | -10 |
| Родилось | 9 |
| Умерло | 19 |
| Механический | -10 |
| Прибыло | 34 |
| Выбыло | 44 |

Среди 22 сельских поселений Заинского муниципального района Савалеевское занимает 4 место по численности населения.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

На территории Савалеевского сельского поселения размещены:

- нефтяные скважины и объекты нефтедобычи (хозплощадки НГДУ «Заинскнефть», нефтяные скважины НГДУ «Заинскнефть»);

- карьеры по добыче щебня, глин, известняка.

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района, генеральным планом Савалеевского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения.

1.4. Прогноз развития застройки

В настоящее время объем жилищного фонда Савалеевского сельского поселения составляет 22,8 тыс.кв.м общей жилой площади (таблице 3).

Таблица 3

Характеристика существующего жилого фонда  Савалеевского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. | 22,8 | 33,53 | 48,65 |
| Обеспеченность | кв.м/чел | 21,4 | 33,1 | 50,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | - | 10,73 | 15,12 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Савалеевскому сельскому поселению приходится 21,4 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что несколько ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека. Однако, в разрезе населенных пунктов сельского поселения наблюдается сильная дифференциация жилищной обеспеченности.

Завышенные показатели в некоторых населенных пунктах связаны с тем, что на балансе РГУП БТИ находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянного проживающего населения, тогда как часть жилых домов в Савалеевском сельском поселении используется под проживание лишь в летний период в качестве дач либо заброшены.

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Савалеевского сельского поселения представлена в таблице 4.

Таблица 4

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Савалеевского сельского поселения на период 2015-2030гг.

| Наименование | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (тыс. чел.) | 1066 | 1056 | 1045 | 1035 | 1024 | 1014 | 958 |
| Жилищный фонд – всего (тыс.кв.м.) | 22,8 | 24,946 | 27,092 | 29,238 | 31,384 | 33,53 | 50,8 |
| Обеспеченность (кв. м/чел.) | 21,4 | 23,74 | 26,08 | 28,42 | 30,76 | 33,1 | 50,8 |
| Новое жилищное строительство (тыс.кв.м.) | - | - | - | - | - | 10,93 | 36,05 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

В качестве показателей уровня жизни населения необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

На сегодняшнее время по Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника –27997,9 рублей (рост на10,4%).

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## 2.1. Тепловая энергия

Показатели потребления тепловой энергии по этапам застройки существующими и перспективными котельными представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели потребления тепла по этапам застройки существующими и перспективными котельными

| № п/п | Наименование СП, Населенный пункт, котельная | Тип Марка БМК | Кол-во | Теплопотребление Гкал/час тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Савалеевское поселение |
| 1 | Котельная (БМК) – перспектива Q=0,50 Мвт/0,431Гкал/час | КВ-Г-0,25-95 | 2 | - | 0,431 1256,7 | 0,431 1256,7 |

#### 2.2. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Верхнешипкиновского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 6.

Расчетное водопотребление населением представлено в таблице 7.

Таблица 6

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Таблица 7

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Савалеево | - | - | 941 131,74 | - | 941 131,74 | 158,08 | 19,76 | 56,46 | 54 | 288,3 |
| 2 | Кара-Елга | - | - | 116 16,24 | - | 16 16,24 | 19,49 | 2,43 | 6,96 | - | 28,88 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,04 | 1 0,04 | 0,05 | 0,006 | 0,06 | - | 0,116 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Савалеево | - | 270 51,30 | 632 88,48 | - | 902 139,78 | 167,74 | 20,96 | 54,12 | 54 | 296,82 |
| 2 | Кара-Елга | - | 22 4,18 | 89 12,46 | - | 111 16,64 | 19,96 | 2,50 | 6,66 | - | 29,12 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,04 | 1 0,04 | 0,05 | 0,006 | 0,06 | - | 0,116 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Савалеево | - | 397 75,43 | 455 63,70 | - | 852 139,13 | 166,95 | 20,87 | 51,12 | 54 | 292,94 |
| 2 | Кара-Елга | - | 38 7,22 | 67 9,38 | - | 105 16,60 | 19,92 | 2,49 | 6,30 | - | 28,71 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,04 | 1 0,04 | 0,05 | 0,006 | 0,06 | - | 0,116 |

## 2.3. Водоотведение

В Савалеевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетное водоотведение населением представлено в таблице 8.

Таблица 8

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Савалеево | - | - | 941 131,74 | - | 941 131,74 | 158,08 | 6,59 | 164,67 |
| 2 | Кара-Елга | - | - | 116 16,24 | - | 16 16,24 | 19,49 | 0,81 | 20,3 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,03 | 1 0,03 | 0,04 | 0,002 | 0,042 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Савалеево | - | 270 51,30 | 632 88,48 | - | 902 139,78 | 167,74 | 6,99 | 174,73 |
| 2 | Кара-Елга | - | 22 4,18 | 89 12,46 | - | 111 16,64 | 19,96 | 0,83 | 20,79 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,03 | 1 0,03 | 0,04 | 0,002 | 0,042 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Савалеево | - | 397 75,43 | 455 63,70 | - | 852 139,13 | 166,95 | 6,95 | 173,9 |
| 2 | Кара-Елга | - | 38 7,22 | 67 9,38 | - | 105 16,60 | 19,92 | 0,83 | 20,75 |
| 3 | Шумыш | - | - | - | 1 0,03 | 1 0,03 | 0,04 | 0,002 | 0,042 |

## 2.4. Электроэнергия

В таблице 9 представлены показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора.

Таблица 9

Показаний электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. | Прирост на 2020 г. | Прирост на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 2295,86 | 2200,38 | 2078,86 | -95,48 | -217 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 433,78 | 415,74 | 392,78 | -18,04 | -41 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 461,47 | 442,28 | 417,85 | -19,19 | -43,62 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 10. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 11. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 12.

Таблица 10

Годовое  электропотребление

коммунально-бытового  сектора, тыс. кВт.ч/год

| №п/п | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Савалеевское СП | 2295,86 | 2200,38 | 2078,86 |
| 1 | Савалеево | 2041,97 | 1957,34 | 1848,84 |
| 2 | Кара-Елга | 251,72 | 240,87 | 227,85 |
| 3 | Шумыш | 2,17 | 0,00 | 2,17 |

Таблица 11

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Савалеевское СП | 433,78 | 415,74 | 392,78 |
| 1 | Савалеево | 385,81 | 369,82 | 349,32 |
| 2 | Кара-Елга | 47,56 | 45,51 | 43,05 |
| 3 | Шумыш | 0,41 | 0,00 | 0,41 |

Таблица 12

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
|  | Савалеевское СП | 461,47 | 442,28 | 417,85 |
| 1 | Савалеево | 410,44 | 393,43 | 371,62 |
| 2 | Кара-Елга | 50,60 | 48,41 | 45,80 |
| 3 | Шумыш | 0,44 | 0,00 | 0,44 |

## 2.5. Газ

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Савалеевского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2030г.) представлены в таблице 13. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 14.

Таблица 13

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Савалеевского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| Савалеевское СП | 223,08 | 223,08 |
| Итого по сельскому поселению | 223,08 | 223,08 |

Таблица 14

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Савалеевское СП н.п.Савалеево |
| S=6,4 тыс. м2 – это в среднем 70 домов. Расход газа составляет q=523 тыс. м3/год | S=1,44 тыс.м2 – это в среднем 40 домов (сблокированные дома). Расход газа составляет q=1096,7 тыс. м3/год. |

## 2.6. Коммунальные отходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые коммунальные отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 15.

Таблица 15

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Савалеевское СП | 1 587,0 | 16 731,0 | 21 555,0 |
| Савалеево | 1 411,5 | 14 883,0 | 19 170,0 |
| Кара-Елга | 174,0 | 1 831,5 | 2 362,5 |
| Шумыш | 1,5 | 16,5 | 22,5 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТКО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТКО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТКО.

В таблице 16 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 16

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
| Савалеевское СП | 73 | 73 | 16 | 16 |
| Савалеево | 60 | 60 | 12 | 12 |
| Кара-Елга | 12 | 12 | 3 | 3 |
| Шумыш | 1 | 1 | 1 | 1 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 1014 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 1014 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2030 год:

мусоровозы - 20 х 958 : 100000 = 1шт;

ассенизационные машины – 20 х 958 : 100000 = 1шт.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Теплоснабжение

### 3.1.1. Организационная структура

Тепловую энергию на нужды отопления потребителям Савалеевского сельского поселения отпускает ООО "Теплосервис" Заинского муниципального района.

### 3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

На существующий период проживает – 1066 чел. Данных по существующим котельным не имеется.

### 3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию

Согласно Постановлению №5-17/тэ от 14.11.2014 г. тариф на тепловую энергию составляет 1328,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

## 3.2. Водоснабжение

### 3.2.1. Организационная структура

Системы водоснабжения находятся на балансе ООО «Зай-Водоканал». Основная деятельность – распределение воды.

### 3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Савалеевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Савалеевского сельского поселения представлены в таблице 17.

Таблица 17

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения

Савалеевского сельского поселения

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Савалеевское СП |  |  |  |  |  | 6,400 |
| Савалеево | - | 2 | 280,00 | 2 | 2/25м3 | 6,400 |
| Кара-Елга | - | 1 | 140,00 | 1 | 1/25м3 | - |
| Шумыш | 1 | - | - | - | - | - |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения сельского поселения относятся:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

### 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению

Согласно Постановлению от 14.11.2014 г. №10-35/кс тариф на водоснабжение в Заинском муниципальном районе составляет 33,88 руб./м3.

## 3.3. Водоотведение

### 3.3.1. Организационная структура

Очистные сооружения экспортирует предприятие ООО «Зай-Водоканал». Основной вид деятельности – сбор и вывоз ЖКО, эксплуатация очистных сооружений.

### 3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

В Савалеевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 18.

Таблица 18

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

### 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению

Тариф на  сбор и вывоз ЖКО в Заинском муниципальном районе составляет 256,16 руб./м3.

## 3.4. Электроснабжение

### 3.4.1. Организационная структура

Сети электроснабжения находятся на балансе ОАО «Татэнергосбыт».

Основной вид деятельности организации – распределение электроэнергии.

### 3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Савалеевского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика системы электроснабжения Савалеевского сельского поселения

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВА | Коэффициент роста нагрузок | Сведения о развитии потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ПС 35/10 кВ | - | - | - | - | - |  |

От ПС 35/10 кВ получают питание населенные пункты: Савалеево, Кара-Елга, Шумыш.

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 и 10 кВ.

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Савалеевского сельского поселения – кольцевая и радиальная и обеспечивает категорийность электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### 3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению

Согласно Постановлению Госкомитета от 12.12.2014 №3-16/э одноставочный тариф на электроэнергию для населения Республики Татарстан на 2015 год составляет 2,99 руб./кВтч.

## 3.5. Газоснабжение

### 3.5.1. Организационная структура

Эксплуатационно-производственное управление «НИЖНЕКАМСКГАЗ» Заинская районная эксплуатационная газовая служба осуществляет эксплуатацию и распределение природного газа.

### 3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию Заинская ГРС-1 (таблица 22).

Таблица 22

Характеристика системы газоснабжения

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на выходе, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |
| Заинский район г.Заинск | Заинская ГРС-1 | 5,5 | 0,3 |

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС-1 по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

### 3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению

Тариф на природный газ, реализуемый населению в Республике Татарстан на второе полугодие 2015 года, согласно Постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.04.2014 № 4-1/г, составляет 5,16 руб./м3.

3.6. Утилизация ТКО

### 3.6.1. Организационная структура

Уборку территории и вывоз ТКО в Савалеевском сельском поселении  осуществляет компания ООО «НК-СЕРВИС ЗАИНСК» и ИП Шакиров Р.Ф. Основной вид деятельности организации – утилизация ТКО.

### 3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Савалеевском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Савалеевского сельского поселения вывозятся на свалку ТБО, расположенную у южной границы поселения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Заинского райгосветобъединения на территории Савалеевского сельского поселения отсутствуют биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники.

На территории Савалеевского сельского поселения расположены 4 кладбища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны  кладбищ составляют 50 м. Данный разрыв соблюдается.

### 3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТКО, тарифов на услуги по утилизации ТКО

Согласно Постановлению от 22.11.2013 г. № 10-50/кс. тариф на утилизацию ТКО в Заинском муниципальном районе составляет 56,46 руб./м3.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

## 4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Савалеевского сельского поселения утверждена муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Савалеевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы».

Основной целью программы является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения по оплате потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Задачами программы является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

## 4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов.

На 2015 г. в Заинском муниципальном районе доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 98 %.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД) – 1,8 %.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 41,9%.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 95%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 77,2%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района – 3,3%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района составляет 100%.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Водоотведение

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения в Савалеевском сельском поселении приведены в таблице 24.

Таблица 24

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 148,01 | 149,69 | 151,39 | 153,07 | 154,76 | 156,45 | 155,76 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 7,402 | 7,486 | 7,57 | 7,654 | 7,738 | 7,822 | 7,782 |

## 5.2. Водоснабжение

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Савалеевского сельского поселения приведены в таблице 25.

Таблица 25

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 148,02 | 149,69 | 151,39 | 153,07 | 154,76 | 156,46 | 155,77 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 22,196 | 22,45 | 22,704 | 22,958 | 23,212 | 23,466 | 23,366 |
| Полив | м3/сут | 63,48 | 62,952 | 62,424 | 61,896 | 61,368 | 60,84 | 57,48 |
| Пожаротушение | м3/сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

## 5.3. Энергоснабжение

Целевые показатели по энергоснабжению Савалеевского сельского поселения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Целевые показатели по энергоснабжению

| Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| Годовое электропотребление | тыс. кВт·ч/год | 2295,9 | 2276,7 | 2257,6 | 2238,5 | 2219,5 | 2200,4 | 2078,9 |
| Расчетная мощность | кВт | 433,8 | 430,2 | 426,6 | 422,9 | 419,3 | 415,8 | 392,8 |
| Трансформаторная мощность (полная мощность) | кВА | 461,5 | 457,6 | 453,8 | 449,9 | 446,1 | 442,3 | 417,9 |

## 5.4. Теплоснабжение

Целевые показатели по теплоснабжению Савалеевского сельского поселения представлены в таблице 27.

Таблица 27

Целевые показатели по системе теплоснабжения

| Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| Производительность/час | Гкал/час | - | - | - | - | - | 0,431 | 0,431 |

## 5.5. Газоснабжение

Целевые показатели по газоснабжению Савалеевского сельского поселения представлены в таблице 28.

Таблица 28

Целевые показатели по газоснабжению Савалеевского сельского поселения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей |
| --- | --- |
|  | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 |

# 6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования

Проект схемы теплоснабжения Савалеевского сельского поселения на данный момент не разработан.

# 7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования

Схема газоснабжения Савалеевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Проект схемы водоснабжения Савалеевского сельского поселения разработан и утвержден Постановлением №1711 от 24.08.2012 г. «Об утверждении схемы водоснабжения сельских населенных пунктов Заинского муниципального района».

# 9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования

Проект схемы водоотведения Савалеевского сельского поселения разработан и утвержден Постановлением №1711 от 24.08.2012 г. «Об утверждении схемы водоснабжения сельских населенных пунктов Заинского муниципального района».

10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования ООО

Схема электроснабжения Савалеевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 11. Перспективная схема обращения с ТКО муниципального образования

Генеральная схема санитарной очистки территории Савалеевского сельского поселения на данный момент не разработана.

# 12. Общая программа проектов

Система водоснабжения

Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения Савалеевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 2,0 км

Система водоотведения (канализация)

Согласно существующему положению на сетях и сооружениях водоотведения Савалеевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями, 170 м3/сут.

Теплоснабжение

Согласно существующему положению на сетях теплоснабжения Савалеевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Установка БМК Q=0,431 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий Савалеевского сельского поселения строительство трансформаторных подстанции не предусматривается.

Реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование  времени

Газоснабжение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Согласно существующему положению санитарной очистки территории Савалеевского сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- Строительство контейнерных площадок 16 шт.;

- Приобретение контейнеров для мусора 73 шт;

- Приобретение уборочной техники (1 мусоровоз, 1 ассенизационная машина).

# 13. Финансовые потребности для реализации программы

Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы в Савалеевском сельском поселении составит 231,254 млн. руб., местный бюджет – 180,177 млн. руб., иные средства – 51,077 млн. руб.

В том числе:

- Генеральный план Савалеевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан.

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Савалеевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы»

# 14. Организация реализации проектов

Проекты, реализуемые действующими на территории Савалеевского сельского поселения организациями представлены в таблице  30.

Таблица 30

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории Савалеевского сельского поселения

| № п/п | Технические мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения |
| 1 | Установка БМК Q=0,431 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале | 45000,0 | - | - | - | - | - | 45000,0 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы теплоснабжения | 45000,0 | - | - | - | - | - | 45000,0 | - |
| 2. Система водоснабжения |
| 1 | Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 2,0 км | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы водоснабжения | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 | - |
| 3. Система водоотведения |  |
| 1 | Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями | 170000,0 | - | - | - | - | - | 85000,0 | 85000,0 |
| 2 | Итого на развитие системы водоотведения | 170000,0 | - | - | - | - | - | 85000,0 | 85000,0 |
| 4. Система электроснабжения |
| 1 | Реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование времени | 177,0 | 125,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого на развитие системы электроснабжения | 177,0 | 125,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Система утилизации ТКО |
| 1 | Строительство контейнерных площадок, 16 шт. | 560,0 |  | - | - | - | - | - | 560,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора 73 шт. | 222,65 |  | - | - | - | - | - | 222,65 |
| 3 | Приобретение уборочной техники | 5295,0 |  |  |  |  |  | 2647,5 | 2647,5 |
| 4 | Итого на развитие системы утилизации ТКО | 6077,65 | - | - | - | - | - | 2647,5 | 3430,15 |

# 15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Савалеевского сельского поселения, бюджета Заинского муниципального района, а также средства предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Савалеевского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в таблице 31.

Таблица 31

Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс

| Коммунальный ресурс | Тарифы |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | 1328,10 руб./Гкал |
| Холодное водоснабжение | 33,88 руб./м3 |
| Водоотведение | 256,16 руб./м3 |
| Электроснабжение | 2,99 руб./кВтч (Одноставочный тариф) |
| Газоснабжение | 5,16 руб./ м3 |
| Утилизация ТКО | 56,46 руб./м3 |

# 16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Савалеевского сельского поселения на период до 2030 г. представлен в таблице 32.

Таблица 32

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Коммунальный ресурс | Базовый период 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (руб./Гкал) | 1328,10 | 1328,10 | 1515,53 | 1638,89 | 1735,65 | 1824,32 | 2090,33 |
| Водоснабжение (руб./м3) | 33,88 | 33,88 | 35,59 | 37,3 | 39,01 | 40,72 | 45,85 |
| Водоотведение (руб./м3) | 256,16 | 261,57 | 272,81 | 284,54 | 296,77 | 309,53 | 352,76 |
| Электроснабжение (руб./кВт/час) | 2,99 | 3,20 | 3,88 | 4,56 | 5,24 | 5,92 | 7,96 |
| Утилизация ТКО (руб./м²) | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 60,86 | 60,86 | 60,86 | 74,66 |
| Газоснабжение (руб./ м3) | 5,16 | 5,16 | 5,52 | 5,88 | 6,24 | 6,6 | 7,68 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 1682,75 | 1688,37 | 1889,79 | 2032,03 | 2143,77 | 2247,95 | 2579,24 |

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Одним из важнейших требований к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры является проверка доступности для граждан коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной ПКР.

На основе полученной информации доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2015 году составит 3,9% и останется в пределах доступного уровня доступности значений, установленных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

На основании проведенного анализа в 2015 году уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составит 82,8%, что не соответствует доступному уровню доступности согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378. В данном случае необходимо рассмотреть вопрос о пересмотре проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в 2015 году составляла 11,5% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году по расчетам ПКР составит 2% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги представлены в таблице 33.

Таблица 33

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | По распоряжению администрации города от 30.06.2010г. № 360 | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | не более 20% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в семьях, получающих субсидии % | не более 15% | 2% | 2% | 2% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | не ниже 65% | 82,8% | 88,6% | 95,3% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 35% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |

# 17. Модель для расчета программы

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Схема электроснабжения Савалеевского сельского поселения на данный момент не разработана.